## 1èreS2
## corrigé du devoir surveillé n°7
Exercice 1
1. Les droites (BC) et (DE) sont dans le plan de base donc elles sont coplanaires, Notons Q = (BC) intersection (DE) , on a donc A in (ABC) et A in (ADE) de même que Q in (ABC) et Q in (ADE) donc d = (ABC) intersection (ADE) = (AQ) .
2. P est parallèle à (DE) donc P intersection (DE) = emptyset et donc P intersection (ADE) intersection (DE) = emptyset . Or P intersection (ADE) est une droite de (ADE) , de même que (DE) et n'étant pas sécantes, elles sont donc parallèles.
3. d et la parallèle à (DE) passant par N sont coplanaires dans (ADE) , elles ne sont pas parallèles donc elles sont sécantes. Leur point d'intersection est dans P et dans d donc c'est I .
4. Posons d' = P intersection (ADE) puis F = d' intersection (AD) et G = d' intersection (AE) (dans (ADE) ) et H = (MJ) intersection (AB) (dans (ABC) ). La section cherchée est le polygone MFGH .
Exercice 2
1. M est le milieu de [GH] donc widevec{GM} = 1 over 2 widevec{GH} . N est le milieu de la face BCGF donc c'est le milieu de [GB] donc widevec{GN} = 1 over 2 widevec{GB} . widevec{MN} = widevec{GN} - widevec{GM} = 1 over 2 widevec{GB} - 1 over 2 widevec{GH} = 1 over 2 (widevec{GB} - widevec{GH}) = 1 over 2 widevec{HB} e t widevec{MP} = widevec{MH} + widevec{HA} + widevec{AP} = -{1 over 2} widevec{HG} + widevec{HA} + 3 over 2 widevec{AB} , or widevec{HG} = widevec{AB} donc widevec{MP} = widevec{HA} + widevec{AB} = widevec{HB} = 2 widevec{MN} et les points M , N et P sont donc alignés.
2. Dans (A,widevec{AB}, widevec{AD}, widevec{AE}) on a M(1 over 2 ; 1 ; 1) , N(1 ; 1 over 2 ; 1 over 2) et P(3 over 2 ; 0 ; 0) . Dans (B,widevec{BG}, widevec{BE}, widevec{BA}) , on a widevec{BM} = widevec{BG} + widevec{GM} = widevec{BG} + 1 over 2 widevec{BA} donc M(1; 0 ; 1 over 2) , widevec{BN} = 1 over 2 widevec{BG} donc M(1 over 2; 0 ; 0) et widevec{BP} = - 1 over 2 widevec{BA} donc M(0 ; 0 ; -{1 over 2}) .
Exercice 3
1. On a 5 choix possibles pour chaque roue, donc le nombre de codes possibles est 5^4=625 .
   Il y a exactement 1 code comportant 4 « A », donc p(A) = 1 over 625 .
   Il y a 4 possibilités pour chaque roue pour qu'il n'y ait pas de « A », donc p(B)=4^4 over 625 = 256 over 625 .
   Il y a 5 possibilités pour la première roue puis 4 pour la seconde, etc... donc p(C) = 5 times 4 times 3 times 2 over 625 = 120 over 625 .
   Il y a 5 times 4 over 2 = 10 façons de choisir 2 lettres parmi 5 (5 pour la première, 4 pour la seconde et on divise par 2 car l'ordre n'est pas important). Il y a 2^4 – 2 = 14 code possibles avec exactement deux lettres données (On enlève les deux codes qui ne comportent qu'une lettre). Donc p(D) = 10 times 14 over 625 = 140 over 625 .
2. a. X peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. Les événements A et B correspondent aux cas X=4 et X=0 .
   Pour X=1 , Il faut choisir la place du « A » et on a ensuite 4^3 = 64 possibilités donc p(X=1) = 4 times 64 over 625 = 256 over 625 .
   Pour X=2 , Il faut choisir la place des deux « A », il y a 4 times 3 over 2 = 6 façons de le faire et on a ensuite 4^2 = 16 possibilités donc p(X=1) = 6 times 16 over 625 = 96 over 625 .
   Pour X=3 , Il faut choisir la place sans « A » et on a ensuite 4 possibilités donc p(X=3) = 4 times 4 over 625 = 16 over 625 . On a donc :
x_i	0	1	2	3	4
p_i	256 over 625	256 over 625	96 over 625	16 over 625	1 over 625

(On vérifie que la somme des p_i est égale à 1)
1. E(X)= 256 over 625 times 0 + 256 over 625 times 1 + 96 over 625 times 2 + 16 over 625 times 3 + 1 over 625 times 4 = 500 over 625 = 4 over 5 = 0,8 .
   V(X)= 256 over 625 times (0 - 4 over 5)^2 + 256 over 625 times (1 - 4 over 5)^2 + 96 over 625 times (2 - 4 over 5)^2 + 16 over 625 times (3 - 4 over 5)^2 + 1 over 625 times (4 - 4 over 5)^2 = 0,64 .
Exercice 4
Il y a 6^3 = 216 résultats possibles pour les trois dés (Il faut les distinguer). On a donc :
- 3^3 = 27 possibilités avec 3 nombres pairs, donc p(A) = 27 over 216 = 1 over 8 .
- Il y a 4 nombres inférieurs ou égaux à 4, donc p(B) = 4^3 over 216 = 64 over 216 = 8 over 27 .
- Il y a 4 cas pour lesquels la somme obtenue est supérieure à16, 6+6+6 , 5+6+6 , 6+5+6 , et 6+6+5 donc p(C) = {216-4} over 216 = 212 over 216 = 63 over 64 .